## Slide 1
전면의 10.1인치 터치 스크린을 내장
35채널의 오디오 입력과 24채널의 오디오 출력 채널을 지원
단테 네트워크 오디오 입력 16채널과 오디오 출력 16채널을 지원하며 6채널의 팬텀파워를 지원
입력 채널 : XLR(6), 1/4“폰(4), Remote(4), Timer(1), PC Audio(1),
EM(1), EM PTT(1), Dant(16), System Link(1) 총 35채널 오디오 입력
출력 채널 : XLR(8), System Link(1), REC(2), HDMI(1), Dant(16) 총 24채널 오디오 출력
내부 기능 : 비상방송, 예약 방송, REMOTE 방송, 오디오 믹서, GUI
통신 제어 방식 : Dante(SFP), RS-485, RS-422, RS-232C
시스템 제어 운영 : 10.1“ 터치 LCD, 엔코더 스위치 연동
외부 접점 운영방식 : 4접점 입력, 4접점 출력
리모트 앰프 운영 수 : 기본 4대, 최대 32대(외장 수신 확장기 운영시)
예약, 비상 방송 음원 : MP3
USB 지원 PORT : 2개(마우스, 키보드, 외장 메모리 연결용)
소비 전력 : 50W 이하
사용 전원 : DC24V / 1.5A
외형 규격(W x H x D) : 482 x 177 x 350mm
무게 : 7㎏
Digital PA Controller
DP5000