## Slide 1
AC 전원 10CH, DC 전원 12CH 사용 가능
배터리 자동 충전 기능, 돌입 전류 완충 회로 내장
SMPS 전원회로 내장에 의한 우수한 전력 효율
AC 출력 과부하를 위한 순차 AC 출력 ON / OFF
교류전원 출력 SWITCHED : GROUP1 (1KW x 4OUT)
SWITCHED : GROUP2 (1KW x 4OUT)
UNSWITCH : 1KW x 2OUT
시스템 통신 : RS-232C IN/OUT
직류전원 출력 : DC24V / 15A (Peak 20A)
추가 기능 : Battery Charger 기능 내장
사용 전원 : AC220V / 50~60㎐, DC24V
외형 규격(W x H x D) : 482 x 135 x 350mm
무게 : 5.6㎏
Power Distributor
PD4320