## Slide 1
음향 장비의 AC, DC 전원 공급 장비
배터리 자동 충전 기능, 돌입 전류 완충 회로 내장
SMPS 전원회로 내장에 의한 우수한 전력 효율
AC 출력 과부하를 위한 순차 AC 출력 ON / OFF
AC 입력 전압 표시 및 DC 전압 출력 표시창
교류 전원 출력 용량 : SWITCHED: GROUP1 (1KW x 3 OUT)
: SWITCHED:GROUP2 (1KW x 2 OUT)
: UNSWITCHED (1KW x 1 OUT)
시스템 통신 : RS-232C IN/OUT
표시방식 : LED
직류 전원 출력 : DC 24V, 20A
사용 전원 : AC 220V, 60Hz
외형 규격(W x H x D) : 482 x 88 x 350mm
무게 : 4.6kg
PDB220
POWER DISTRIBUTOR